## Slide 1: Fondamentaux de l’Internet Cours n°2 – Comment ça marche ?
Daniel Villa Monteiro

## Slide 2: Digital native
« Si, en effet, Internet a beaucoup à offrir à qui sait ce qu’il cherche, le même Internet est tout aussi capable de compléter l’abrutissement de ceux et celles qui y naviguent sans boussole… »
Laurent Laplante, Journaliste québécois (né en 1934)

## Slide 3: Une définition parmi d’autres
Définitions :
  Internet est un système d'interconnexion de machines et constitue un réseau informatique mondial, utilisant un ensemble standardisé de protocoles de transfert de données. C'est donc un réseau de réseaux, sans centre névralgique, composé de millions de réseaux aussi bien publics que privés, universitaires, commerciaux et gouvernementaux. Internet transporte un large spectre d'information et permet l'élaboration d'applications et de services variés comme le courrier électronique, la messagerie instantanée et le World Wide Web. (Wikipédia)
  Internet est un réseau inter-domaines hiérarchique et égoïste à routage décentralisé par commutation de paquets. (Article de recherche)

## Slide 4: La magie, ça n’existe pas
?

## Slide 5: Exemple de la boîte noire téléphonique…

## Slide 6: Commutation par circuit

## Slide 7: Le principe de la commutation par circuit
La réservation du support physique pour une transmission donnée.
  Permettre la facturation
  Nécessite la connaissance totale de la topologie
  Bon contrôle de la qualité
  Facile quand on possède son propre réseau
Comment faire entre 2 réseaux téléphoniques ?
  Facturation par demi-terminaison

## Slide 8: Internet c’est de la commutation par paquets

## Slide 9: Avantages 1
?
!

## Slide 10: Avantages 2
!

## Slide 11: Le principe de la commutation par paquet
Routage décentralisé sans réservation
  Rend possible l’interconnexion de réseaux plus petit
  Adaptation en temps réel
  Plusieurs communications « simultanées » sur le même support
  Plus économique à mettre en place
Mais…
  Peu de garantie de qualité possible
  Moins bon débit sur le papier

## Slide 12: Avant d’aller plus loin
A qui appartient les nœuds ?
Comment chaque nœud à connaissance de la route à suivre ?
Si l’ensemble n’appartient pas à une seule compagnie. Quel est le modèle économique en vigueur ?

## Slide 13: A qui appartient les nœuds ?
Chaque morceau physique (câbles, routeurs…) d’Internet appartient à une société (privé ou publique)
  Ces sociétés possèdent un réseau, leur appartenant, sur lequel elles ont tout contrôle technique et administratif.
  On appelle ces réseaux des Autonomous Systems (AS)
    Une politique de routage interne cohérente
    Une plage d’adresses publiques (v4 et/ou V6)
    Un numéro d’AS (ASN) attribué par l’ICANN (IANA)
    Au moins UNE interconnexion avec un autre AS
  Principe de la délégation de responsabilité

## Slide 14: Conséquences
Connaissance
Totale de
sa topologie

## Slide 15: Internet un ensemble d’AS
FAI
?

## Slide 16: Comment l’AS connait la route à suivre, quand la destination n’est pas chez lui ?
Il existe une protocole d’échange de route nommé BGP (border gate protocole)
Principe :
  Régulièrement on informe ses voisins des plages d’adresses que nous possédons.
  Cette information permet de définir une route de taille 1
  Régulièrement (ou pas), on informe nos voisins des routes qu’on découvre et ainsi de suite.

## Slide 17: BGP
AS 1
AS 2
AS 3
AS 4
AS 5
AS 6
IP : AS1
ICI
IP : AS1
Par AS3
IP : AS1
Par AS3
IP : AS1
Par AS3
IP : AS1
Par AS2-AS3
IP : AS1
Par AS4-AS3
IP : AS1
Par AS5-AS3

## Slide 18: Le modèle économique
Le principe d’Internet et de l’interconnexion :
  Il y a des paquets qui viennent, ou vont chez moi, ok !
  Et les paquets qui ne viennent pas, ou ne vont pas chez moi ? Pourquoi je ferais le transit pour les autres ?
Il existe en réalité un modèle économique hiérarchisé entre ces fameux AS
  Si nos tailles sont équivalentes, on peut avoir une liaison dite P2P
  Si nos tailles ou importances ne sont pas les mêmes… il faut payer une liaison dite SLA

## Slide 19: Exemple de SLA simple, votre FAI
SLA
Votre FAI
Transit Provider

## Slide 20: Exemple de P2P entre deux AS
Gros AS 1
Gros AS 2
P2P

## Slide 21: De la réalité économique des réseaux
TIER 1
TIER 2
TIER 3

## Slide 22: Etat des lieux

## Slide 23: BGP ++
AS 1
AS 2
AS 3
AS 4
AS 5
AS 6
IP : AS1
ICI
IP : AS1
Par AS3
IP : AS1
Par AS3
IP : AS1
Par AS3
IP : AS1
Par AS2-AS3
IP : AS1
Par AS4-AS3
IP : AS1
Par AS5-AS3
Valley Free

## Slide 24: Ce modèle économique permet-il la neutralité d’Internet ?
La neutralité d’Internet
  Absence de toute discrimination du routage que ce soit :
    A cause de la provenance
    A cause de la destination
    A cause du contenue
Cas d’école :
  Dailymotion bloqué par Free (2006)
  Annonce de T-Mobile (Ger) de bloquer Skype (2009)
  Forfait Orange spécial favorise Deezer (2010)

## Slide 25: BGP hijack d’état
Hijack consiste à mentir sur l’annonce des routes BGP.
  Exemple Pakistan Telecom et You Tube, 24 Février 2008. (Cf. Syndrome de la mobylette pakistanaise.)

## Slide 26: L’évolution des routes du progrès

## Slide 27: Ce modèle économique aide-t-il a la croissance d’Internet ?
Source : http://www.telegeography.com/

## Slide 28: Une autre solution économique ?
Premières remarques :
  Si un AS paye un SLA c’est qu’il en a besoin, étant incapable de s’interconnecter de lui-même à des réseaux trop distant.
  A lui seul, l’infrastructure nécessaire serait trop couteuse.
Que se passe-t-il quand un groupe de personne, ont besoin de quelque chose qu’elle ne peuvent s’offrir individuellement ?
  Ils peuvent mutualiser ce matériel
  Exemple ?
    La coopérative agricole

## Slide 29: Les coopératives de la bande passante
GIX (Global Internet eXchange)
  Une infrastructure physique mise en commun par plusieurs AS de taille souvent modeste (FAI)
  Les connections sont en P2P et les coûts d’entretient partagés.
Où sont-ils ?
  Internet Exchange Map : http://internetexchangemap.com/
  http://www.renater.fr/sfinx-ixp

## Slide 30: Exemple de GIX
GIX

## Slide 31: Enfin un peu de technique : Un grand principe
Internet est une nouvelle manière de penser l’équilibre entre client-serveur. Exemple : Unicast
Client A
Serveur B
De A à B
Je veux ceci.
De B à A
Voici ceci.

## Slide 32: Enfin un peu de technique : Un grand principe
Il existe d’autres manières de faire.
  Anycast : Une source, plusieurs destinations possibles.
Client A
Serveur Horloge
De A à Horloge
Je veux ceci.
De Horloge à A
Voici ceci.
Serveur Horloge
Serveur Horloge

## Slide 33: Enfin un peu de technique : Un grand principe
Il existe d’autres manières de faire.
  Multicast & Geocast : Une source, plusieurs destinations simultanées.
Client A
Machine Groupe
De A à Groupe
Je donne ceci.
Machine Groupe
Machine Groupe
De A à Groupe
Je donne ceci.
De A à Groupe
Je donne ceci.
De A à Groupe
Je donne ceci.

## Slide 34: On part du principe que le réseau est bête à manger du foin.
L’intelligence et/ou le contenu se trouve exclusivement aux extrémités du réseau
  Grand principe du End-to-End
  Toute la question consiste à établir cette répartition.
Client A
Serveur B

## Slide 35: Quelques exemples….
Service | Part Serveur | Part Client
FPS moderne multi | Modeste | Très forte
Serveur IRC / MSN | Forte | Très réduite
HTML basique | Modeste | Faible
HTML sous PHP | Forte | Faible
HTML avec JS | Modeste | Forte
Cloud Computing | Très forte | Modeste

## Slide 36: Evolution historique
Chart: 
| Loi de Grosh | PC moderne | Cloud Computing
Part Serveur | 90 | 20 | 80

## Slide 37: L’art de l’adressage
L’adressage de machine dans Internet :
  L’adresse IP (v4 ou v6)
  Internet est l’ensemble des adresses PUBLIQUES (distribué par le IANA et le RIR)
Number Resource Organisation

## Slide 38: L’art de l’adressage
Mais au final, une IP v4 c’est quoi ?
  Numérotation d’une machine selon le protocole IP
  Cette numérotation définira aussi à quel sous-réseau elle peut appartenir
  Composée de 4 octets de données
  Exemple :
    212.27.48.10

## Slide 39: Juste assez de binaire pour briller en société
    L’adresse suivante : 212.27.48.10
  S’écrit en binaire ainsi :
    11010100 00011011 00110000 00001010
  Ici nous avons le binaire de 48 (32+16)
  Sur un octet (non-signé) la plus grande valeur et donc :
    1111 1111 : 255, soit 256 possibilités (avec le zéro), 28
  Les adresses IP vont donc de 0.0.0.0 à 255.255.255.255
    Ce qui nous donne 4 294 967 296 adresses possibles.
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 40: L’histoire de l’IP v4
Juste la chronologie :
  Première description en 1980 (RFC 760)
  Définition des Classe B et C (après A) en 1984
  CIDR (Classless Inter-domain Routing) en 1993
  Saturation officiel des adresses publiques en février 2011
La définition en class (avant 1993)
  Class A (0.0.0.0 à 127.x.x.x) - CIDR : /8
  Class B (128.0.0.0 à 191.x.x.x) - CIDR : /16
  Class C (192.0.0.0 à 223.x.x.x) - CIDR : /24
  Les autres réserves pour le multicast et la maintenance

## Slide 41: Comment fonctionne le CIDR ?
Classless InterDomain Routing (CIDR)
  xxxx.xxxx.xxxx.xxxx/n
  n : représente le nombre de bits inchangés (en partant de la gauche définissant la plage d’adresse)
  Le plus connu : 192.168.0.0/24 = 192.168.0.x
  Un exemple plus compliqué :
    99.192.0.0/10
    0110 0011 . 1100 0000 . 0000 0000 . 0000 0000
    0110 0011 . 1100 0000 . 0000 0000 . 0000 0000
    0110 0011 . 11xx xxxx . xxxx xxxx . xxxx xxxx
    => 99.192.0.0 à 99.255.255.255

## Slide 42: Derrière les masques
Le masque sous-réseau
  Il s’agit d’une valeur IP servant à représenter la taille d’un réseau en traduisant le /n en adresse IP.
  Dans notre exemple, il s’agit de l’adresse représentée par 10 bits à 1 suivis de 0 :
    99.192.0.0/10
    0110 0011 . 1100 0000 . 0000 0000 . 0000 0000
    1111 1111 . 1100 0000 . 0000 0000 . 0000 0000
    0110 0011 . 11xx xxxx . xxxx xxxx . xxxx xxxx
    => 99.192.0.0 à 99.255.255.255
    Ici le masque est : 255.192.0.0

## Slide 43: On sait le calculer mais il sert à quoi ?
Il sert dans le calcul machine des adresses :
  Adresse réseau d’une adresse A = A ET Masque
  Exemple :
    99.202.3.128 avec le masque 255.192.0.0
    0110 0011 . 1100 1010 . 0000 0011 . 1000 0000
    1111 1111 . 1100 0000 . 0000 0000 . 0000 0000
    0110 0011 . 1100 0000 . 0000 0000 . 0000 0000
    99.192.0.0 est donc l’adresse réseau de 99.202.3.128 avec pour masque réseau 255.192.0.0

## Slide 44: Pratique 1
Calculer les plages d’adresses suivantes :
  160.215.160.0 à 160.215.191.255
  10100000 11010111 101xxxxx xxxxxxxx
  160.215.160.0/19
  98.52.0.0 à 98.55.255.255
  01100010 001101xx xxxxxxx xxxxxxxx
  98.52.0.0/14

## Slide 45: Pratique 2
Donnez les plages d’adresses suivantes :
  208.216.0.0/13
  11010000 11011000 00000000 00000000
  208.216.0.0 à 208.223.255.255
  20.0.0.0/6
  00010100 00000000 00000000 00000000
  20.0.0.0 à 23.255.255.255

## Slide 46: BGP
AS 1
AS 2
AS 3
AS 4
AS 5
AS 6
IP : 22.16.0.0/16
ICI
IP : 22.16.0.0/16
Par AS3
IP : 22.16.0.0/16
Par AS3
IP : 22.16.0.0/16
Par AS3
IP : 22.16.0.0/16
Par AS2-AS3
IP : 22.16.0.0/16
Par AS4-AS3
IP : 22.16.0.0/16
Par AS5-AS3

## Slide 47: Routage décentralisé
AS 1
AS 2
AS 3
AS 4
AS 5
AS 6
22.16.0.0/16
Vers AS 3
22.16.0.0/16
Vers AS 4
22.16.0.0/16
Vers AS 3
22.16.0.0/16
Vers AS 3
22.16.0.0/16
Vers AS 3

## Slide 48: Principe de IP, le sous-réseau
Un sous-réseau est le rassemblement hiérarchique d’un ensemble d’adresse définie par :
  Une adresse de réseau
  Une plage d’adresse respectant la CIDR (masque)
  Une adresse de broadcast
Représentation simple :
  192.168.x.x ou encore 192.168.0.0/16
  Il s’agit ici du réseau privée class C
  L’adresse réseau est la plus petite : 192.168.0.0
  L’adresse broadcast la plus grande : 192.168.255.255
  Le masque de sous-réseau est : 255.255.0.0

## Slide 49: Les adresses privées…
Adresses privées de Classe A :
  10.0.0.1 à 10.255.255.254
Adresses privées de Classe B :
  172.16.0.1 à 172.31.255.254
Adresses privées de Classe C :
  192.168.0.1 à 192.168.255.254

## Slide 50: Pourquoi des réseaux privés et des réseaux publiques ?
L’une des premières (et plus répandu) solution à la pénurie d’adresse IPv4 est la normalisation du NAT (Network Address Translate)
Source : http://www.zeix.ch
Source : http://www.figer.com

## Slide 51: Exemple de NAT courant
Dans le cas d’une connexion par « BOX » ou machine de passerelle. Nous avons une SEULE adresse publique pour tout un ensemble de machine.
Source : http://www.figer.com

## Slide 52: Et l’IP v6 dans tout ça ?
Source : http://6lab.cisco.com

## Slide 53: Pourquoi l’IP v6 ?
L’arrivée des équipements mobiles, réseau ad hoc (MANET)
L’arrivée des pays en voie de développement dans le marché des fournisseurs d’accès
Incorporer dans IP des options comme le type de service et l’authentification (IPSec)
Mais surtout… le M2M, machine to machine ou encore l’informatique des Objets.

## Slide 54: Pourquoi pas déjà l’IP v6 ?
De très lourds coût économique.
Pourquoi changer ce qui marche encore ?
IPv4 et IPv6 ne sont pas… rétro-compatible…
Journée mondiale du lancement IP v6

## Slide 55: Des solutions pour le tout compatible ?
Le Dual-Stack
Le NAT64
Le DNS64
Source : http://www.ovh.com

## Slide 56: En détail l’IP v6
Il s’agit d’une adresse composée de 16 octets, rassemblé en 8 groupes de 2 octets. Sa représentation standard est l’Hexadécimal. Cela donne beaucoup de possibilités…
Exemple d’une IP v6 :
  2001:0000:0000:79FB:002C:034A:0000:FFF3
En URL :
  http://[2001::79fb:002c:034a:0:fff3]:81

## Slide 57: Rappel sur le codage hexadécimal...
On regroupe les bits par 4 en partant des bits faibles. Chaque groupe de 4 bits est représenté par une valeur allant de 0 à F.

## Slide 58: Quelques règles de présentation (RFC5952)
Absence des trois premiers zéro (non-significatif)
Le premier plus grand groupe de 0000 consécutif doit être remplacé par ::
Lettres en minuscules
  2001:0000:0000:79FB:002C:034A:0000:FFF3
  2001::79fb:2c:34a:0:fff3

## Slide 59: Le CIDR en IP v6
Même principe qu’avec IP v4
  Par exemple : 2001:: / 16
  Va de 2001:: à 2001:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
  2000::/3 (de 2000:: à 3fff::) = Unicast
  fc00::/7 = Adresses locales uniques
  ff00::/8 = Multicast

## Slide 60: Un peu plus en détail sur l’IP v6
Elles sont distribuées par les RIR en bloque de /48 à /64.
  On peut donc distribuer plusieurs milliards de réseaux contenant chacun plusieurs milliards d’adresses.

## Slide 61: Un petit mot sur le 6to4
Obtenir une version IPv6 d’une adresse IPv4
  Préfixe : 2002::/16
  Exemple : 194.2.94.9
  194 : 1100 0010 => c 2
  Et ainsi de suite : c2 02 5e 09
On a donc un préfixe associé 194.2.94.9 est donc :
  2002:c202:5e09:/48

## Slide 62: Conclusion sur les avantages IP v6
Nombre d’adresses presque illimité
Multicast directement appliqué au protocole
Sécurité et authentification (IPsec)
Et d’autres surprise à venir…

## Slide 63: Une mine d’or d’informations
Centre d'Enseignement Multimédia Universitaire (C.E.M.U.) Université de Caen Basse-Normandie
FRAMEIP : http://www.frameip.com
Portail Informatique de Wikipédia
http://www.figer.com/Publications/ipv6.htm